| УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №118» г. Перми |
| --- |
| В.Р. Трусова |  |
| «___» | _______________ | 2013 г. |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми»

на 2013 – 2015 гг.

Пермь, 2013

Содержание

Паспорт	3

1. Анализ текущего состояния	5

1.1 Общая характеристика муниципального учреждения:	5

1.2 Сведения об объемах потребляемых энергетических ресурсов:	5

2. Перечень основных проблем	7

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	8

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	10

4.1 Система энергосберегающих мероприятий и объемы финансирования	10

4.2 Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основных задач программы	12

5. Мониторинг исполнения и корректировка Программы	13

Список литературы	14

# Паспорт

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование программы | «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми» на 2013 – 2015 гг.» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Приказ Департамента образования города Перми от 27 февраля 2013 года № СЭД-08-01-09-122 «Об организации работ по энергосбережению в 2013 году» Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд». План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р. Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 N 591 "О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2011 N 22350). |
| Координатор программы (контроль исполнения) | Директор, Трусова Виктория Рудольфовна |
| Цель программы | Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и денежном выражении энергоресурсов и воды за счет повышения энергетической эффективности учреждения в соответствии с требованиями ФЗ № 261 и другими нормативными документами. |
| Задачи программы | Снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды; Применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования; Проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Повышение уровня компетентности работников учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Реализация программы позволит: снизить удельные показатели расхода энергоносителей к уровню 2009 года на 15% Вид ресурса Параметр 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Электро-энергия, тыс. кВт·ч/чел. Удельный показатель, план по ФЗ № 261* 0,1468 0,1359 0,1296 0,1255 0,1214 0,1172 Удельный показатель, факт/прогноз 0,1468 0,1506 0,1366 0,1374 0,1353 0,1168 Тепловая энергия, Гкал/кв.м Удельный показатель, план по ФЗ № 261* 0,1982 0,1922 0,1863 0,1803 0,1744 0,1685 Удельный показатель, факт/прогноз 0,1982 0,1762 0,2067 0,2245 0,2093 0,1608 Вода, куб.м/чел Удельный показатель, план по ФЗ № 261* 8,8706 8,2169 7,8357 7,5856 7,3355 7,0854 Удельный показатель, факт/прогноз 8,8706 8,0378 6,0018 6,2695 6,2303 5,7431 |
| Срок реализации программы | Срок реализации: 2013 - 2015 гг. |
| Краткий перечень основных меропри-ятий | Осуществление организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; Обучение ответственных лиц; Внедрение мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов; Расчет затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой экономии от их внедрения; Осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Снижение расходов на энергоресурсы и воду на сумму 345,0 т.р. за период 2013 - 2015 гг. относительно 2012 г. Вид ресурса Экономия относительно 2009 г. Экономия относительно 2012 г. В натуральном выражении В % В натуральном выражении В % Электроэнергия, тыс. кВт·ч 11,891 15,29 11,629 15,00 Тепловая энергия, Гкал 136,018 18,87 231,641 28,37 Вода, куб.м 1462,296 31,10 296,9 8,40 |
| Объемы и источники финан-сирования | Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть 2376,4 т.р. на период 2013 - 2015 гг. Год Суммарные затраты, т.р. Бюджетные средства, т.р. Доля в процентах от общих затрат по году Внебюджетные средства, т.р. Доля в процентах от общих затрат по году 2013 г. 1564,1 1486,1 95,01% 78,0 4,99% 2014 г. 812,3 767,5 94,48% 44,8 5,52% Итого: 2376,4 2253,6 94,83% 122,816 5,17% |

# 1. Анализ текущего состояния

## 1.1 Общая характеристика муниципального учреждения:

- Адрес: 614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Колыбалова, д. 44.

- График работы: пн - сб: с 8:00 до 20:00; вс: выходной.

- Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

- Сведения о численности сотрудников и учащихся представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Основной персонал | 33 |
| --- | --- |
| Вспомогательный персонал | 12 |
| Учащиеся | 519 |

- Сведения о количестве зданий и их основные характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Год постройки | Кол-во этажей | Общая площадь, м2 | Строительный объем, м3 | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1962 | 3 | 3637,4 | 16247 | 41 |

## 1.2 Сведения об объемах потребляемых энергетических ресурсов:

Все системы снабжения энергоресурсами и водой оснащены приборами учета.

Таблица 3

| вид ТЭР | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч | 77,782 | 83,609 | 77,040 | 77,520 |
|  | т.р. | 222,984 | 231,303 | 294,913 | 248,781 |
| Тепловая энергия | Гкал | 720,850 | 640,974 | 751,804 | 816,473 |
|  | т.р. | 631,615 | 660,475 | 887,005 | 1009,400 |
| Вода | тыс. м3 | 4,701 | 4,461 | 3,385 | 3,536 |
|  | т.р. | 142,900 | 173,089 | 158,827 | 254,142 |
| Суммарные затраты | т.р. | 997,499 | 1064,867 | 1340,744 | 1512,323 |

Рисунок 1. Доля затрат на энергоресурсы и воду в 2012 г.

Рисунок 2. Динамика потребления тепловой

энергии, Гкал

Рисунок 3. Динамика потребления воды, тыс. куб. м

Рисунок 4. Динамика потребления электрической

энергии, тыс. кВт·ч

# 2. Перечень основных проблем

Основными проблемами, выявленными при проведении энергетического обследования учреждения, приводящими к нерациональному использованию энергоресурсов и воды являются:

- потери тепловой энергии через ограждающие конструкции стен (большой физический износ здания - 41 %);

- потери тепловой энергии через оконные проемы;

- отсутствие автоматизации системы отопления;

- использование неэффективных источников света внешнего и внутреннего освещения, отсутствие автоматизации систем освещения;

Также по результатам энергоаудита был обозначен ряд недостатков:

- отсутствие в учреждении системы стимулирования к обеспечению режима энергосбережения;

- использование энергопотребляющего оборудования с низким классом энергоэффективности.

Вышеобозначенные проблемы и недостатки приводят к неэффективному использованию ресурсов, что влечет увеличение расходов в денежном выражении на теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. В итоге около трети финансовых затрат, израсходованных на оплату энергоресурсов являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

Повышение энергоэффективности учреждения предполагает постоянный характер и не ограничивается отдельными, разрозненными организационными и техническими мероприятиями. Процесс энергосбережения можно обеспечить только путем разработки программы энергосбережения и четкого выполнения плана внедрения мероприятий.

# 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитаны в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Основным целевыми показателями по оценке эффективности реализации Программы являются удельные показатели потребления энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, воды).

Целевые показатели настоящей Программы представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Вид ресурса | Параметр | Единица измерения | Фактические показатели потребления ресурсов | Прогнозируемые показатели потребления ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Электроэнергия | Потребление, план по ФЗ № 261* | тыс. кВт·ч | 77,782 | 75,449 | 73,115 | 70,782 | 68,448 | 66,115 |
|  | Потребление, факт/прогноз | тыс. кВт·ч | 77,782 | 83,609 | 77,040 | 77,520 | 76,291 | 65,891 |
|  | Удельный показатель, план по ФЗ № 261* | тыс. кВт·ч/чел. | 0,1468 | 0,1359 | 0,1296 | 0,1255 | 0,1214 | 0,1172 |
|  | Удельный показатель, факт/прогноз | тыс. кВт·ч/чел. | 0,1468 | 0,1506 | 0,1366 | 0,1374 | 0,1353 | 0,1168 |
| Тепловая энергия | Потребление, план по ФЗ № 261* | Гкал | 720,850 | 699,225 | 677,599 | 655,974 | 634,348 | 612,723 |
|  | Потребление, факт/прогноз | Гкал | 720,850 | 640,974 | 751,804 | 816,473 | 761,424 | 584,832 |
|  | Удельный показатель, план по ФЗ № 261* | Гкал/кв.м | 0,1982 | 0,1922 | 0,1863 | 0,1803 | 0,1744 | 0,1685 |
|  | Удельный показатель, факт/прогноз | Гкал/кв.м | 0,1982 | 0,1762 | 0,2067 | 0,2245 | 0,2093 | 0,1608 |
| Вода | Потребление, план по ФЗ № 261* | куб.м | 4701,4 | 4560,4 | 4419,3 | 4278,3 | 4137,2 | 3996,2 |
|  | Потребление, факт/прогноз | куб.м | 4701,4 | 4461,0 | 3385,0 | 3536,0 | 3513,9 | 3239,1 |
|  | Удельный показатель, план по ФЗ № 261* | куб.м/чел | 8,8706 | 8,2169 | 7,8357 | 7,5856 | 7,3355 | 7,0854 |
|  | Удельный показатель, факт/прогноз | куб.м/чел | 8,8706 | 8,0378 | 6,0018 | 6,2695 | 6,2303 | 5,7431 |

* в соответствии с ФЗ № 261 Глава 7. Статья 24: «Начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента»

Рисунок 5. Динамика потребления электроэнергии, тыс. кВт·ч

Рисунок 6. Динамика потребления тепловой энергии, Гкал

Рисунок 7. Динамика потребления воды, куб. м

# 4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

## 4.1 Система энергосберегающих мероприятий и объемы финансирования

Для устранения вышеуказанных проблем и достижения целей Программы сформирован перечень мероприятий в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (таблица 5, 6).

При расчете внедрения мероприятий по энергосбережению были применены следующие принципы:

- все мероприятия, реализуемые в 2013 г., запланированы на 3 квартал;

- все мероприятия, реализуемые в 2014 - 2015 гг., запланированы на 1 квартал, за исключением мероприятий по тепловой энергии;

- мероприятия по тепловой энергии, реализуемые в 2014 - 2015 гг. запланированы на 2, 3 квартал:

- автоматизация системы отопления – 3 квартал;

- замена окон с деревянными рамами на стеклопакеты из ПВХ – 2 квартал.

Стоимость внедрения энергосберегающих мероприятий рассчитана по среднерыночным ценам. При заключении договоров подряда цена внедрения может измениться (при составлении подробной сметы).

Таблица 5

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам, т.р. | Срок окупаемости, лет | Индекс доходности* | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. |  |  |  |
| Технические мероприятия |
| Электроэнергия |
| замена ламп накаливания на КЛЛ | 15,0 | - | 3,9 | 2,2 | бюджет учреждения |
| замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в помещениях с большим количеством часов использования осветительной нагрузки | - | 377,5 | 15,8 | 1,09 | бюджет учреждения |
| замена уличных светильников с лампами ДРИ на светодиодные светильники | - | 90,0 | 18,8 | 0,92 | бюджет учреждения |
| автоматизация систем освещения в санузлах, коридорах и лестничных маршах | 18,4 | - | 3,2 | 2,62 | бюджет учреждения |
| ИТОГО по электроэнергии: | 33,4 | 467,5 |  |  |  |
| Тепловая энергия |
| установка теплоотражателей между радиаторами отопления и наружными стенами | 23,0 | - | 4,5 | 1,87 | внебюджет учреждения |
| автоматизация системы отопления | 200,0 | - | 1,1 | 13,29 | бюджет учреждения |
| замена окон с деревянными рамами на стеклопакеты из ПВХ | 1252,7 | - | 18,7 | 1,03 | бюджет учреждения |
| восстановление целостности ограждающих конструкций стен | - | 300,0 | 15,9 | 1,43 | бюджет учреждения |
| ИТОГО по тепловой энергии: | 1475,7 | 300,0 |  |  |  |
| Вода |
| установка аэраторов с регулятором расхода на изливы водоразборных кранов | - | 19,8 | 1,0 | 8,57 | внебюджет учреждения |
| ИТОГО по воде: | 0,0 | 19,8 |  |  |  |
| Организационные мероприятия |
| назначение ответственного за проведение мероприятий повышения энергоэффективности | - | - | - | - | - |
| инструктаж персонала по простейшим навыкам энергосбережения | - | - | - | - | - |
| приобретение наглядного материала (плакаты, наклейки и т.д.) | 5 | - | - | - | внебюджет учреждения |
| проведение энергомониторинга использования тепловой, электрической энергии и воды в зданиях. | 10 | 12,5 | - | - | внебюджет учреждения |
| разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания энергосберегающего оборудования энергосервисными организациями. | 15 | - | - | - | внебюджет учреждения |
| включение в «Положение о материальном стимулировании» пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов | 10 | 12,5 | - | - | внебюджет учреждения |
| проведение обучения персонала | 15 | - | - | - | внебюджет учреждения |
| ИТОГО по организационным мероприятиям: | 55,0 | 25,0 |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям: | 1564,1 | 812,3 |  |  |  |

* индекс доходности рассчитан исходя из срока службы оборудования. Значение индекса доходности, <=1, означает нерентабельность мероприятия. Рентабельными считаются мероприятия со значением индекса доходности > 1

Рисунок 8. Распределение затрат на внедрение

мероприятий за период 2013-2015 гг., т.р.

Рисунок 9. Доля затрат по видам источников финансирования

## 4.2 Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основных задач программы

Таблица 6

| Вид ресурса | Наименование мероприятия | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) | Экономия в % от потребления ресурса за 2009 г. | Экономия в % от потребления ресурса за 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |
| Электроэнергия | организационные мероприятия | тыс. кВт.ч | 0,485 | 1,938 | 2,83 | 2,50 |
|  |  | т.р. | 1,6 | 6,2 |  |  |
|  | замена ламп накаливания на КЛЛ | тыс. кВт.ч | 0,302 | 1,210 | 1,89 | 1,56 |
|  |  | т.р. | 1,0 | 3,9 |  |  |
|  | замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в помещениях с большим количеством часов использования осветительной нагрузки | тыс. кВт.ч | - | 5,594 | 7,53 | 7,22 |
|  |  | т.р. | - | 18,0 |  |  |
|  | замена уличных светильников с лампами ДРИ на светодиодные светильники | тыс. кВт.ч | - | 1,118 | 1,77 | 1,44 |
|  |  | т.р. | - | 3,6 |  |  |
|  | автоматизация систем освещения в санузлах, коридорах и лестничных маршах | тыс. кВт.ч | 0,443 | 1,770 | 2,61 | 2,28 |
|  |  | т.р. | 1,4 | 5,7 |  |  |
|  | Итого по электроэнергии: | тыс. кВт.ч | 1,229 | 11,629 | 15,29 | 15,00 |
|  |  | т.р. | 3,9 | 37,3 |  |  |
| Тепловая энергия | организационные мероприятия | Гкал | 4,082 | 16,329 | -11,00 | 2,00 |
|  |  | т.р. | 5,0 | 20,2 |  |  |
|  | установка теплоотражателей между радиаторами отопления и наружными стенами | Гкал | 1,027 | 4,107 | -12,70 | 0,50 |
|  |  | т.р. | 1,3 | 5,1 |  |  |
|  | автоматизация системы отопления | Гкал | 36,422 | 145,686 | 6,94 | 17,84 |
|  |  | т.р. | 45,0 | 180,1 |  |  |
|  | замена окон с деревянными рамами на стеклопакеты из ПВХ | Гкал | 13,518 | 54,073 | -5,76 | 6,62 |
|  |  | т.р. | 16,7 | 66,9 |  |  |
|  | восстановление целостности ограждающих конструкций стен | Гкал | 0,0 | 11,4 | -11,68 | 1,40 |
|  |  | т.р. | 0,0 | 14,1 |  |  |
|  | Итого по тепловой энергии: | Гкал | 55,049 | 231,641 | 18,87 | 28,37 |
|  |  | т.р. | 68,1 | 286,4 |  |  |
| Вода | организационные мероприятия | куб.м | 22,1 | 88,4 | 26,67 | 2,50 |
|  |  | т.р. | 1,6 | 6,4 |  |  |
|  | установка аэраторов с регулятором расхода на изливы водоразборных кранов | куб.м | 0,0 | 208,5 | 29,22 | 5,90 |
|  |  | т.р. | 0,0 | 15,0 |  |  |
|  | Итого по воде: | куб.м | 22,1 | 296,9 | 31,10 | 8,40 |
|  |  | т.р. | 1,6 | 21,3 |  |  |
| Итого экономия в денежном выражении, тыс. руб.: | 345,0 |  |  |

Рисунок 10. Доля экономии в денежном выражении по видам ресурсов

# 5. Мониторинг исполнения и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль за состоянием внедрения и выполнения мероприятий по энергосбережению, предусмотренных Программой, а также контроль за достижением заданного уровня экономии энергетических ресурсов и воды.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- сбор и анализ информации о значениях целевых показателей, установленных Программой;

- анализ данных о ходе реализации мероприятий (целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы);

- корректировка планируемого значения целевых показателей;

- корректировка мероприятий Программы.

При корректировке программы предполагается внесение всех изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Программа должна быть реализована до конца 2014 г.

Исполнение, контроль и общее руководство реализацией Программы осуществляет Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №118» г. Перми.

# Список литературы

| 1. | Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». |
| --- | --- |
| 2. | Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm. |
| 3. | СанПиН от 15 марта 2010 г. №2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». |
| 4. | ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введен с 01.01.99. ИПК издательство стандартов, 1998. |
| 5. | СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология». |
| 6. | СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование». |
| 7. | СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». |
| 8. | СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». |
| 9. | СНиП 2.04.01-85 (2000) «Внутренний водопровод и канализация зданий». |
| 10. | СНиП 23-05-95 (2003) «Естественное и искусственное освещение». |
| 11. | ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Введен с 1 марта 1999 г. |
| 12. | Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений. РД. 34. 01 – 00. Н. Новгород: НГТУ; НИЦЭ, 2000. |
| 13. | Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) образовательных учреждений. Н. Новгород: НГТУ; НИЦЭ, 2009. |
| 14. | О.Л. Данилова, П.А. Костюченко «Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов» – М., 2006. |
| 15. | Н.Д. Рогалев, А.Г. Зубкова, Г.Н. Курдюкова, Д.Г. Шувалова, Е.Г. Гашо «Комплекс методических положений и рекомендаций по расчету экономического эффекта от реализации мероприятий по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и промышленной энергетики» – М., 2010. |
| 16. | СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» |
| 17. | Приказ от 30 декабря 2008 года № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». |
| 18. | Распоряжение губернатора Пермской области от 11.01.2005 г. № 3-р «Об утверждении методики определения нормативов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями». |
| 19. | СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». |
| 20. | СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» |